## Slide 1
机器人监控系统
基于三层架构的机器人实时监控与故障排查平台
毕业设计答辩 · 2026
Notes: 大家好，今天我要介绍的是机器人监控系统。这是一个基于三层架构的机器人实时监控与故障排查平台，旨在解决工业机器人运行状态无法实时掌握、故障排查困难的问题。整个系统采用硬件安全兜底、大脑本地决策、平台辅助决策的三级分层决策架构，能够实现对机器人运行状态的全面监控和智能处置。

## Slide 2
系统总体架构（三层架构）
上层应用层 · 中间服务层 · 底层采集层 · 硬件安全回路
03
上层应用层（Web监控平台）—— 平台辅助决策
PC端 + H5
B/S架构浏览器访问
实时监控
状态看板 · 参数展示
异常告警
弹窗 + 短信/APP推送
故障溯源
历史分析 · 定位诱因
远程控制下发
暂停·急停·重试·回原点
辅助决策分析
隐性劣化·复杂关联
状态上报
指令下发
02
中间服务层（后端核心）
Java后端+MySQL
实时存储·任务记录·故障日志
异常阈值检测
电流/温度超标→自动标记
全流程数据缓存
历史数据·故障溯源
指令下发管理
TCP/MQTT协议
知识库分析
故障诊断·趋势预警
数据上传
指令执行
01
底层采集层（机器人端 + 机器人大脑）—— 本地实时决策
机器人控制柜
ABB·安川·国产六轴
Modbus/原生协议
编码器·温度·电压传感器
采集启停状态·关节电流
机器人大脑（本地决策核心）
★ 90%以上异常本地毫秒级响应
Ⅰ级轻微: 容错继续 | Ⅱ级中度: 暂停等待
Ⅲ级严重: 急停锁数据 | 故障自检
通讯模块
4G/以太网DTU
↑数据上传云端
↓接收控制指令
实时双向通讯
指令执行
接收平台指令
暂停·急停·重试
回原点
执行结果反馈
硬件安全回路
最高优先级
急停·光栅·碰撞
过流·短路保护
纯硬件·不经过大脑
三级分层决策架构
① 硬件安全回路决策
触发: 急停·光栅·碰撞·过流
执行: 纯硬件电路切断动力
特点: 不经过大脑·毫秒级响应
最高优先
② 机器人大脑本地决策（90%+异常）
Ⅰ级轻微: 本地容错继续运行
Ⅱ级中度: 暂停任务等待指令
Ⅲ级严重: 紧急停机锁存数据
毫秒响应
③ 平台辅助/人工决策（复杂异常）
隐性劣化: 轴承磨损·齿轮老化
复杂关联: 多机器人协同冲突
疑难故障: 无明确代码·间歇发作
人工确认
2 / 6
Notes: 接下来介绍系统的总体架构。整个系统采用经典的三层架构设计，具备数据采集和指令控制的双向能力。上层是应用层，即Web监控平台，负责平台辅助决策。提供PC网页端和移动端H5两种访问方式，包含实时监控、异常告警、故障溯源、远程控制和辅助决策分析五大核心功能。对于隐性劣化、复杂关联、疑难故障等复杂异常，平台通过分析三十天以上的历史数据趋势，调用故障知识库，给出诊断建议。中间是服务层，采用Java后端加MySQL数据库，实时存储机器人的运行数据、任务记录和故障日志，同时负责指令下发管理和知识库分析。底层是设备采集层，包含机器人控制柜和机器人大脑。控制柜对接不同品牌机器人，采集启停状态、关节电流温度等关键数据。机器人大脑作为本地实时决策核心，能处理百分之九十以上的运行异常，实现毫秒级响应。特别重要的是硬件安全回路，这是最高优先级的安全防线，急停按钮、安全光栅、碰撞传感器、过流短路等触发时，纯硬件电路直接切断动力电源，不经过大脑软件，确保人身和设备安全。

## Slide 3
平台关键功能详解
实时状态监控 · 异常告警 · 故障排查溯源
实时状态查看功能
核心页面
机器人总览看板
单机器人详情页
任务运行日志
数据刷新
2秒
轮询刷新，实时同步运行状态
任务台账
自动记录任务开始/结束时间
运行结果：正常完成 / 异常终止
空闲
执行任务
暂停
异常停机
异常告警模块
告警触发流程
STEP 1
机器人触发故障
STEP 2
后端识别异常
STEP 3
Web页面弹窗红色告警
告警通知方式
Web页面弹窗告警
短信推送通知
APP消息推送
告警附带信息
故障代码
发生时间
任务编号
故障排查溯源
重点
在线初步诊断
内置故障码数据库
报故障代码 → 自动匹配故障原因
（过载 / 伺服故障 / 通讯中断等）
历史数据复盘
5min
故障前实时参数曲线
对比正常工况，快速定位硬件/程序问题
故障分类统计
按月统计故障频次
汇总高频故障，辅助预防性维护
无需去现场，即可定位故障诱因
所有异常永久归档
3 / 6
Notes: 现在介绍平台的关键功能。第一个是实时状态查看功能，系统提供机器人总览看板、单机器人详情页和任务运行日志，每两秒轮询刷新，实时同步机器人的现场运行状态，并自动记录每次任务的开始时间、结束时间和运行结果。页面清晰展示空闲、执行任务、暂停和异常停机四种状态。第二个是异常告警模块，当机器人触发故障时，后端识别异常后会在Web页面弹窗红色告警，同时通过短信和APP消息推送通知相关人员，告警信息包含故障代码、发生时间和对应的任务编号。第三个是故障排查溯源功能，这是本系统的创新亮点。系统内置故障码数据库，可自动匹配故障原因；支持调取故障前五分钟的实时参数曲线，对比正常工况快速定位问题；还能按月统计故障频次，汇总高频故障辅助预防性维护。所有异常记录永久入库归档，工程师无需去现场即可定位故障诱因。

## Slide 4
三级分层决策架构详解
硬件安全兜底 → 大脑本地决策 → 平台辅助决策
① 硬件安全回路决策
最高优先级 · 不经过大脑 · 纯硬件实现
触发场景
急停按钮被按下
安全光栅/门触发
碰撞传感器硬触发
主电路过流/短路
执行逻辑:
硬件继电器直接断开动力电源 → 机器人瞬间停机
大脑和平台只能接收"急停触发"信号，无法干预或取消
② 机器人大脑本地决策
90%以上运行异常 · 毫秒级响应 · 无需等待平台
异常分级处置
等级
典型场景
处置动作
Ⅰ
轻微
网络丢包·温漂·噪声
本地容错·继续运行
仅上报日志
Ⅱ
中度
负载超标·轨迹偏移
暂停任务·等待指令
上报异常代码·触发告警
Ⅲ
严重
超温·编码器中断
紧急停机·锁存数据
上报紧急告警·故障寄存器
优势: 实时性(毫秒级) · 数据本地化 · 网络中断仍可保护
③ 平台辅助决策
复杂/隐性异常 · 历史数据分析 · 人工经验判断
平台处理的异常类型
隐性劣化: 轴承磨损·齿轮老化·电机性能下降
复杂关联: 多机器人协同冲突·产线联动异常
疑难故障: 无明确代码·间歇性发作
跨系统协调: 与MES/ERP联动的异常
平台能力: 30天历史趋势 · 故障知识库 · 同型号对比
平台与大脑的决策协同流程
Step 1
大脑上报异常
原始数据→平台
Step 2
平台分析诊断
历史库·知识库
Step 3
运维确认决策
查看分析结果
Step 4
下发处置指令
复位·回零·调参
Step 5
大脑执行反馈
执行结果→平台
论文写作要点
硬件安全回路独立性
• 独立于主控系统，是工业机器人
安全设计的强制性要求
大脑本地决策必要性
• 网络中断时仍需自主安全保护
• 避免远程决策延迟导致故障扩大
平台辅助决策价值
• 弥补大脑算力/存储不足
• 处理复杂隐性异常需要人工经验
三层架构协同优势
• 致命异常毫秒级响应
• 复杂问题人工介入决策
4 / 6
Notes: 最后介绍三级分层决策架构的详细设计。第一级是硬件安全回路决策，具有最高优先级。当急停按钮被按下、安全光栅或安全门被触发、碰撞传感器硬触发、主电路过流或短路时，硬件继电器直接断开动力电源，机器人瞬间停机。这个过程完全不经过大脑软件逻辑，大脑和平台只能接收急停触发的状态信号，无法干预或取消。这是工业机器人安全设计的强制性要求，避免因软件故障导致安全保护失效。第二级是机器人大脑本地决策，处理百分之九十以上的运行异常。大脑将异常分为三级：一级轻微异常如网络丢包、温度漂移，本地容错补偿后继续运行，仅上报日志；二级中度异常如负载超标、轨迹偏移，暂停当前任务等待平台指令，同时上报异常代码；三级严重异常如超温、编码器中断，紧急停机并锁存故障数据。大脑决策的优势在于实时性、数据本地化、网络中断时仍可保护。第三级是平台辅助决策，处理复杂隐性异常。包括轴承磨损等隐性劣化异常、多机器人协同冲突等复杂关联异常、无明确代码的疑难故障、以及需要与MES或ERP联动的跨系统协调异常。平台与大脑的协同流程是：大脑上报异常原始数据，平台调用历史库和知识库分析诊断，运维人员确认决策后下发处置指令，大脑执行并反馈结果。这种三级架构既保证了致命异常的毫秒级响应，又解决了复杂异常需要人工经验判断的问题。

## Slide 5
导航Agent基础版实现与七大局限
LLM + 静态场景图技术路线 · 机器人"能跑通"
✓ 核心链路（已验证）
① 用户说"我想喝果汁"
② LLM解析意图+匹配位置
③ 调用导航接口→移动
④ 到达后任务结束 ✓
⚠ 基础版存在的七大局限
#
局限
具体表现
影响
1
场景图是静态封闭词汇
用户说"找充电宝"，LLM匹配不到
只能随机选择位置
无法识别未定义物体
2
规划是扁平的
LLM直接从全量viewpoint中选
容易产生幻觉
准确率约 70%
3
无动态重规划
走到一半遇到障碍物
只能从头规划
响应慢、效率低
4
到达后无视觉核验
机器人到了就说完成
不确认目标是否在那里
"到了但没找到"投诉多
5
未知环境盲目探索
目标不在场景图中时
机器人原地转圈
探索效率极低
6
LLM缺乏常识约束
用户说"我渴了"
可能导航到厕所而非吧台
用户体验差
7
Token成本高
每步都调LLM，100米走廊调10次
成本高、响应慢（3-5秒/步）
成本高、响应慢
💡 结论：基础版能跑通核心闭环，但存在准确率、可靠性、成本三大瓶颈，需要系统性优化
5 / 6
Notes: 接下来汇报导航Agent的进展。目前我们的导航Agent已经完成基础版实现，采用LLM加静态场景图的技术路线。简单说，机器人现在能跑通了。核心链路是：用户说我喝果汁，LLM解析意图，从静态场景图中匹配目标位置，调用底层导航接口让机器人移动到目标坐标，到达后任务结束。但这个基础版存在七大局限。第一，场景图是静态封闭词汇，用户说找充电宝时LLM匹配不到，只能随机选择，导致无法识别未定义物体。第二，规划是扁平的，LLM直接从全量viewpoint中选容易产生幻觉，准确率只有约百分之七十。第三，无动态重规划，走到一半遇到障碍物只能从头规划，响应慢效率低。第四，到达后无视觉核验，机器人到了就说完成但不确认目标是否在那里，导致到了但没找到的投诉多。第五，未知环境盲目探索，目标不在场景图中时机器人原地转圈，探索效率极低。第六，LLM缺乏常识约束，用户说渴了可能导航到厕所而非吧台，用户体验差。第七，Token成本高，每步都调LLM，一百米走廊要调十次，成本高且响应慢每步三到五秒。结论是基础版能跑通核心闭环，但存在准确率、可靠性、成本三大瓶颈，需要系统性优化。

## Slide 6
四阶段优化路径
调研2022-2026年导航领域13篇里程碑论文 · 从"能跑通"到"跑得稳准实快"
第一阶段：工程守底
预计1周
目标：让机器人"跑得稳"
引入：SayCan + Grounded Decoding
• 结构化输出校验：格式错误自动重试
• 可执行性评分：不可达时规则兜底
• 关键字段兜底：避免运行时崩溃
解决：#2幻觉选错、#7格式崩坏
预期：失败率 10-15% → <3%
第二阶段：架构升级
预计2周
目标：让机器人"跑得准"
引入：SayPlan + ConceptGraphs + VLMaps
• 层级规划：先选区域再选viewpoint
• 开放词汇场景图：CLIP向量匹配
• 空间语言理解：复杂方位指令
解决：#1封闭词汇、#2扁平规划
预期：准确率 70% → 90%
第三阶段：闭环感知
预计2周
目标：让机器人"跑得实"
引入：SayNav + CoW + PixNav
• 动态重规划：增量调整路径
• 到达后视觉核验：360°扫视确认
• 像素引导精调：走到面前
解决：#3无重规划、#4无核验
预期：投诉率降低 50%
第四阶段：降本增效
预计2周
目标：让机器人"跑得快跑得省"
引入：HiRO-Nav + VLFM + ESC
• 混合推理：平坦路段用规则引擎
• 定向探索：Frontier算法识别边界
• 常识推理：渴了→优先探索吧台
解决：#5盲目探索、#6缺常识、#7成本高
预期：Token降60-80% 响应5x
总结：四阶段优化路径
阶段
目标
引入的论文
解决的问题
预期效果
当前
能跑通
基版 LLM + 静态场景图
—
核心闭环已验证 ✓
第一阶段
跑得稳
SayCan + Grounded Decoding
幻觉、格式崩坏
失败率 < 3%
第二阶段
跑得准
SayPlan + ConceptGraphs + VLMaps
封闭词汇、扁平规划
准确率 90%
第三阶段
跑得实
SayNav + CoW + PixNav
无重规划、无核验
投诉率降 50%
第四阶段
跑得快
HiRO-Nav + VLFM + ESC
成本高、盲目探索
Token降60-80% 响应5x
整体路径：从"能跑通"到"跑得稳→跑得准→跑得实→跑得快" | 预计总工期 7 周
6 / 6
Notes: 我们调研了二零二二到二零二六年导航领域的十三篇里程碑论文，制定了四阶段优化路径。第一阶段是工程守底，预计一周，目标是让机器人跑得稳。引入SayCan和Grounded Decoding的安全约束思想，包括结构化输出校验、可执行性评分、关键字段兜底。解决幻觉选错和格式崩坏问题，预期将失败率从百分之十到十五降低到百分之三以内。第二阶段是架构升级，预计两周，目标是让机器人跑得准。引入SayPlan、ConceptGraphs和VLMaps的经典架构，包括层级规划、开放词汇场景图、空间语言理解。解决封闭词汇和扁平规划问题，预期将准确率从百分之七十提升到百分之九十。第三阶段是闭环感知，预计两周，目标是让机器人跑得实。引入SayNav、CoW和PixNav的闭环感知机制，包括动态重规划、到达后视觉核验、像素引导精调。解决无重规划和无核验问题，预期用户投诉率降低百分之五十。第四阶段是降本增效，预计两周，目标是让机器人跑得快跑得省。引入HiRO-Nav、VLFM和ESC的效率优化机制，包括混合推理、定向探索、常识推理注入。解决盲目探索、缺常识和成本高问题，预期Token成本降低百分之六十到八十，响应速度提升五倍。整体路径是从能跑通到跑得稳、跑得准、跑得实、跑得快，预计总工期七周。以上是汇报内容，请各位领导指导。